## Slide 1: Laboratorio di Circuiti Elettrici
Esercizio#4 - LTSpice

## Slide 2: Esercizio 4
Transitorio del secondo ordine (prova intracorso PIE2 13/4/2018)

## Slide 3: Esercizio 4
Trovare la soluzione di regime per t<0 e per t>0 con LTSpice
  Servono tutte le variabili di stato…

## Slide 4: Esercizio 4
Trovare la matrice ibrida ai morsetti di L e C con LTSpice

## Slide 5: Esercizio 4
Trovare le frequenze naturali della rete come autovalori della matrice dinamica tramite Matlab e stimare la durata del transitorio
A=-[...
H(1,1)/C H(1,2)/C
H(2,1)/L H(2,2)/L];
e=eig(A)

## Slide 6: Esercizio 4
Studiare la rete in transitorio con LTSPice
  Costruire il file J1.txt in Matlab sulla base della stima fatta sulle frequenze naturali

## Slide 7: Esercizio 4 – seconda parte
Supporre il circuito a regime sinusoidale:
Risolvere con Matlab
  tableau
  potenziali nodali
Risolvere con LTSPICE
  AC Analysis
  Transient
Confrontare i risultati